ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie szczegółowej koncepcji rozwiązań technicznych w zakresie poprawy warunków wodnych w obrębie 6 torfowisk alkalicznych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/024.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/024 pt. „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski” współfinansowanego ze środków LIFE+ i NFOŚiGW

- ZAKRES:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Szczegółowej koncepcji rozwiązań technicznych w zakresie poprawy warunków wodnych służących utrzymaniu bądź odtworzeniu korzystnych warunków hydrologicznych i przyrodniczych w obrębie cennego siedliska przyrodniczego (dalej zwana Koncepcją) – torfowisk alkalicznych. Szczegółowa koncepcja rozwiązań technicznych powinna określać liczbę, rodzaj i lokalizację urządzeń wodnych tj. przebudowę rowów melioracji szczegółowej poprzez modernizację istniejących oraz wykonanie nowych elementów ograniczających odpływ  oraz wykonanie progów stabilizujących lustro wody i zapobiegających erozji dna rzeki, niezbędnych do poprawy warunków hydrologicznych siedliska przyrodniczego – 7230 (torfowiska alkaliczne). Koncepcja powinna również uwzględniać ewentualny remont istniejących zastawek w obrębie poszczególnych obiektów. Ponadto Zamawiający oczekuje by w koncepcji określono konieczne do uzyskania zgody, decyzje i pozwolenia jakie będzie musiał uzyskać w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę konkretnych rozwiązań technicznych. Zaproponowane rozwiązania techniczne nie powinny powodować zalania terenu a jedynie umożliwiać podniesienie poziomu i stabilizację wód gruntowych optymalnie dla rozwoju torfowisk, równocześnie zasięg zmiany warunków wodnych nie powinien wykraczać poza działki, dla których Zamawiający taką zmianę uzgodnił lub uzgodni z ich właścicielami

Opracowanie szczegółowej koncepcji rozwiązań technicznych dotyczy następujących obiektów na terenie województwa lubelskiego:

| Lp. | Powiat | Gmina | Nazwa obiektu | Nazwa obszaru Natura 2000 | Przewidywana ilość budowli piętrzących [szt.]* | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zamojski | Komarów - Osada | Śniatycze - Swaryczów | Dolina Sieniochy PLH060025 | 5-6 | W obrębie obiektu znajdują się 4 istniejące zastawki wymagające remontu |
| 2 | zamojski | Komarów - Osada | Śniatycze – torfowisko kopułowe | Dolina Sieniochy PLH060025 | 8-9 | Obiekt przecina rzeka Sieniocha, Zamawiający rozważa możliwość ujęcia rzeki na odcinku ok. 300 m w rurze lub odizolowania jej od otoczenia poprzez zastosowanie np. ścianek szczelnych, w celu ograniczenia drenażu torfowiska na tym odcinku |
| 3 | zamojski | Komarów - Osada | Antoniówka | Dolina Sieniochy PLH060025 | 2-3 |  |
| 4 | zamojski | Komarów - Osada | Perespa | Dolina Sieniochy PLH060025 | 6-8 |  |
| 5 | tomaszowski | Tyszowce – obszar wiejski | Rudka | Dolina Sieniochy PLH060025 | 6-8 |  |
| 6 | tomaszowski | Jarczów | Plebanka | Łąki nad Szyszłą PLH060042 | 3 |  |

*UWAGA!

Lokalizacja, liczba i rodzaj przegród stanowią wstępną sugestię co do potrzeb i możliwości przetamowań rowów na podstawie dotychczasowych wizji terenowych Zamawiającego. Ostateczne rozwiązania w zakresie rodzaju, liczby i lokalizacji powinna zawierać szczegółowa koncepcja będąca przedmiotem zamówienia.

Warstwy .shp zawierające granice obiektów jak i sugerowaną lokalizację przetamowań rowów znajdują się w załączniku nr 7.

Mapy z granicami obiektów (zasięg siedliska 7230) na tle sieci hydrologicznej w otoczeniu danego obiektu:

- SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Szczegółowa koncepcja  rozwiązań technicznych w zakresie poprawy warunków wodnych służących utrzymaniu bądź odtworzeniu korzystnych warunków hydrologicznych i przyrodniczych w obrębie cennego siedliska przyrodniczego – torfowisk alkalicznych ma dotyczyć każdego obiektu odrębnie tj. stanowić odrębny rozdział całościowego opracowania. Poprzez obiekt zamawiający rozumie obszar występowania siedliska 7230 objęty granicami wskazanymi na mapie, w plikach shp i wymienionych w tabeli w pkt I OPZ.

- Minimalny zakres Koncepcji w odniesieniu do każdego obiektu powinien zawierać co najmniej:

- Charakterystykę hydrologiczną obiektu wraz z informacją o istniejącej infrastrukturze hydrotechnicznej mającej wpływ na warunki wodne obiektu. Informacja ta powinna zawierać co najmniej opis budowy i stanu technicznego budowli, określać jego właściciela/zarządcę, dokładne współrzędne geograficzne oraz zdjęcia ilustrujące ich stan.

- Proponowane rozwiązania techniczne lub nietechniczne zmierzające do poprawy warunków wodnych służących utrzymaniu bądź odtworzeniu korzystnych warunków hydrologicznych i przyrodniczych w obrębie danego obiektu.

Rozdział powinien zawierać co najmniej:

- Szczegółową charakterystykę rozwiązań technicznych – w tym techniczny opis konstrukcji i funkcjonowania nowych budowli/przegród/progów a w przypadku remontu istniejących zastawek – techniczny opis konstrukcji istniejących zastawek po remoncie, opis niezbędnych prac remontowych.

- szkice techniczne tych urządzeń,

- proponowaną lokalizację nowych budowli/przegród/progów (podanie współrzędnych geograficznych),

- wskazanie możliwych rozwiązań alternatywnych, umożlwiających osiągnięcie oczekiwanego rezultatu,

- wskazanie kompletnej listy zgód i pozwoleń administracyjnych niezbędnych do uzyskania przed realizacją przedsięwzięcia wraz z podaniem właściwych miejscowo urzędów uprawnionych do wydania tych zgód i pozwoleń.

- Koncepcję należy sporządzić w liczbie 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

- Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty w tym administracyjne, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a poniesione koszty administracyjne wyszczególni jako wydzieloną pozycję w ramach faktury wystawionej Zamawiającemu po odbiorze przedmiotu Zamówienia (jako składnik ogólnego wynagrodzenia umownego za wykonanie zamówienia), przekazując w załączeniu Zamawiającemu potwierdzenia poniesienia tych opłat.

- Wykonawca zobowiązany będzie konsultować z Zamawiającym poszczególne etapy prac związanych z realizacją zamówienia. Zamawiający przewiduje w czasie realizacji zamówienia spotkania z Wykonawcą (ich liczba będzie dostosowana do zaistniałych potrzeb), w czasie których omawiane będą problematyczne kwestie a Zamawiający będzie podejmował decyzje rozstrzygające w zakresie pytań Wykonawcy dotyczących przedmiotu zamówienia. W sytuacji gdy okaże się to niezbędne spotkań konsultacyjnych może być więcej. W trakcie realizacji przedmiotu zamówieniu szczegółowe rozwiązania techniczne będą konsultowane również z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w przypadku planowania rozwiązań technicznych na ciekach/rzekach będących w zarządzie WZMiUW w Lublinie. Konsultacje te leżą po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie obowiązany uwzględnić dokonane ustalenia w wykonywanym dziele lub poprzez zmodyfikowanie wykonanego dzieła.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do całości przedmiotu zamówienia, w tym tekstu, grafiki i fotografii. Wykonawca wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.  Wykonawca wyrazi zgodę na opracowywanie przez Zamawiającego utworów pochodnych, z wykorzystaniem w nich części lub całości Dokumentacji. Z tytułu powyższego, jak również z tytułu eksploatacji utworów pochodnych, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.